## Slide 1
物理 · 选择性必修第二册 · 第2单元 交变电流
交变电流的有效值
新课 · 第2课时 · 45分钟
学习任务群： | 年级：高二
01

## Slide 2
学习目标
1
目标
物理观念：理解有效值的热效应定义，掌握正弦交流I=Im/√2。
2
目标
科学思维：能区分峰值与有效值，明确电表读数用有效值。
3
目标
科学探究：通过电热等效实验体会有效值含义。
4
目标
科学态度与责任：认识工程标称采用有效值的实用意义。
02

## Slide 3
课文背景
有效值：让交流与直流通过相同电阻，在相同时间内产生相等热量，则直流的值就是该交流的有效值。正弦交流I=Im/√2、U=Um/√2、E=Em/√2。电表读数、用电器额定电压均为有效值。
资料图（自由授权，复用 watch.jpg）
03

## Slide 4
学习重点
① 定义：相同电阻相同时间发热相等时的等效直流值。
② 正弦：I=Im/√2，U=Um/√2，E=Em/√2。
③ 电表读数、电器额定电压=有效值。
④ 峰值用于考虑绝缘耐压。
04

## Slide 5
学习路径
1
Step 1 导入
2
Step 2 热效应定义
3
Step 3 正弦关系
4
Step 4 峰值vs有效
5
Step 5 市电应用
6
Step 6 练习+作业
05

## Slide 6
易混易错
!
① 定义理解。原因：抽象，需热效应等效讲。
!
② 峰值vs有效。原因：混淆，需强调220V是有效值。
!
③ √2关系。原因：来历不清，需由积分说明（或记）。
06

## Slide 7
要点板书
┌── 有效值 ──┐ │ 热效应等效 │ │ I=Im/√2 │ │ U=Um/√2 │ │ 读数为有效 │ │ 220V有效 │ │ 峰值311V │ └────────────┘
07

## Slide 8
分层作业
【基础作业】1. 有效值按____效应等效定义。2. 正弦交流有效值与峰值关系____。
【提高作业】某交流电压峰值311V，有效值多少？我国家庭电路有效值是多少？
08

## Slide 9
本课小结
本单元主题：交变电流。把今天学到的方法带进下一篇——自己读、自己想、自己写。
方法迁移：圈关键信息 → 理事件脉络 → 析人物精神
09