## Slide 1
物理 · 选择性必修第二册 · 第2单元 交变电流
远距离输电
新课 · 第5课时 · 45分钟
学习任务群： | 年级：高二
01

## Slide 2
学习目标
1
目标
物理观念：理解远距离输电采用高压减小线损的原理。
2
目标
科学思维：能分析输电系统各点电压、电流与功率关系。
3
目标
科学探究：通过模型计算比较不同输电电压下的损耗。
4
目标
科学态度与责任：认识高压输电对节能与电网的意义。
02

## Slide 3
课文背景
输电线上功率损耗P损=I²R线。为减小损耗，在输送功率P一定时提高输电电压U，使电流I=P/U减小，从而P损=(P/U)²R线大幅下降。流程：发电→升压变压器→高压线→降压变压器→用户。
资料图（自由授权，复用 watch.jpg）
03

## Slide 4
学习重点
① 线损：P损=I²R线（I为输电电流）。
② 减小：P一定时U↑→I=P/U↓→P损↓。
③ 流程：发电→升压→线→降压→用户。
④ 不能用线电压U²/R算损（U非全线压降）。
04

## Slide 5
学习路径
1
Step 1 导入
2
Step 2 线损公式
3
Step 3 高压原理
4
Step 4 输电框图
5
Step 5 数值对比
6
Step 6 练习+作业
05

## Slide 6
易混易错
!
① 为何高压。原因：以为高压更损，需用P损=I²R与I=P/U说明。
!
② 公式选用。原因：误用U²/R（U非线压降），需强调I²R。
!
③ 系统分析。原因：多变压器各级量易乱，需画框图。
06

## Slide 7
要点板书
┌── 远距离输电 ──┐ │ P损=I²R线 │ │ P=UI一定 │ │ U↑→I↓→损↓│ │ 升压实降 │ │ 降压配用 │ └────────────┘
07

## Slide 8
分层作业
【基础作业】1. 输电线损耗公式____。2. 输送功率一定时，提高输电电压可____（填增大/减小）线损。
【提高作业】输送功率100kW，线阻8Ω，分别用10kV和100kV输电，求线损功率并比较。
08

## Slide 9
本课小结
本单元主题：交变电流。把今天学到的方法带进下一篇——自己读、自己想、自己写。
方法迁移：圈关键信息 → 理事件脉络 → 析人物精神
09